## Slide 1
基于主题的消息下行分派
MX
dtu
MX
Core
Knock
GWServer
topic
id-1
Knock
topic
id-2
topic
id-3
GW
Server1
GW
Server2
DTU
(id-1)
DTU
(id-2)
DTU
(id-3)
M
id-3
M
id-2
M
id-1
M
id-1
M
id-2
M
id-3
MX
CRUD
MGT
Act
Rule
Frontier
MGT
View
Data
View
设备接入域
平台系统域
说明：
Monkey : dtu终端值守进程
GWServer : dtu设备接入网关服务，支持水平扩展
Knock: 从平台获得设备控制命令并下发到设备
1. GWServer 接入多个 dtu设备，当dtu建立连接时，GWServer订阅关于此dtu的主题(topic) SUB。
2. Knock将设备控制命令发送到对应设备订阅主题 PUB。
3. GWServer 接收到dtu设备的控制命令并将其发送到远端dtu设备。
Monkey
zhangbin 2020-07-02

## Slide 2
运行交互
GWServer
Monkey
loginReq
loginResp
heartbeat
dataReport
dataSet
dataQuery
Transport
CORE
Environment
OS
APP
Monkey = GWServer
Event
Probe
MX/HUB
CtrlSet
sensor
bean
UART
BTH
KNX
灯光
空调
新风
IKE/IPSEC
DTU
DEVICE
SENSOR
GATEWAY
DEVICE
SENSOR
SENSOR
SENSOR

## Slide 3
安全传输
GWServer
Monkey
安全通道
GM50
SM2/SM3/SM4
SparkCow
SparkCow

## Slide 4
安全传输
UserApp
安全协议
GM50
SM2/SM3/SM4
SDK
合规
监控
业务流
管理
UserApp

## Slide 5
Monkey
nanomsg
Pub
<bind>
Sub
<bin>
灯光
空调
新风
ipc:///var/dtu-pub.ipc
ipc:///var/dtu-sub.ipc

## Slide 6
DTU
消息封包
{
id: xxx,
name: xxxx
values:{
...
}
}
jsonrpc
DEVICE
SENSOR
GATEWAY
DEVICE
SENSOR
SENSOR
SENSOR

## Slide 7
交互协议
设备事件上报(data-report)
2. 设备参数设置(data-set)
3. 设备参数查询 (data-query)
{
device_id: xxx ,
type: event,
params: {
...
}
}
{
device_id: xxx,
params: {
xxx : yyy, zzz : mmm,
....
}
}
{
device_id: xxx ,
type: status,
params{
temperature: 2400,
mem_total : 512,
mem_free : 380 ,
...
}
}
{
device_id: xxx,
params: [
temperature,
mem,
cpu
]
}
4. 设备参数上报 (data-report)

## Slide 8
设备上报参数
Name | Type | Comment
device_id | string | 设备编号
firmware_ver | string | 固件版本
sys_time | int | 系统时间 unix timestamp
mem_total | int | 系统内存 kb
mem_free | int | 可用系统内存 kb
disk_total | int | 系统存储 mb
disk_free | int | 可用系统存储 mb